- ЭСПЛУАТАЦИЯ ФЛАГШТОКА

Подъем и опускание флага (для флагштока Стандарт)

Для подъема флага отвяжите концы веревки от кнехта и путем перебирания веревки поднимите флаг до упора, затем опустите примерно на 2-3 см. Затем затяните веревку и надежно привяжите веревку к торцу  кнехта.

Для опускания флага отвяжите концы веревки от кнехта и спустите флаг при помощи веревки. Снимите  флаг с веревки и надежно привяжите веревку к торцу  кнехта.

ВНИМАНИЕ!

- Во время сильного ветра более 20 м/с рекомендуется опустить флаг до половины высоты флагштока.

- При штормовом предупреждении или во время ветра свыше 30 м/с  необходимо немедленно снять флаг с флагштока.

Обслуживание флагштока

Примерно через месяц после установки флагштока проверьте положение мачты и затяните гайки основания окончательно.

Обслуживаемые элементы флагштока с периодичностью обслуживания каждые 6 месяцев:

- соединительные элементы (болты, гайки, шайбы) подставки с петлёй - смазка;

- монтажная гильза – очистка от грязи.

При опускании флагштока необходимо, соблюдая требования техники безопасности, выполнить ряд действий:

- опустить вниз флаг (такие действия невозможны в версии Баннер при стоящем флагштоке из-за отсутствия шнура);

- обезопасить территорию вокруг флагштока в радиусе высоты флагштока, от людей и имущества;

- во время обслуживания флагштока ветер должен быть минимальный;

- проверить качество соединения верхней и нижней частей опрокидывающего устройства основания и проверить образует ли петлю;

- с помощью гаечного ключа окрутить верхние гайки опрокидывающего устройства;

- стоя у флагштока со стороны соединения частей опрокидывающего устройства, поддерживать флагшток, постепенно отдаляясь, положить его в горизонтальное положение, проявляя осторожность по отношению к элементам флагштока, находящимся на его вершине.

После проведения всех работ по консервации и ремонта флагштока, в обратной очередности поставить флагшток в вертикальное положение и закрепить его.

- УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Флагштоки NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 Т6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих, при  соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантия:

Гарантийный срок составляет:

- 5 (пять) лет на мачту, включая редуктора и конусы;

- 1 (один) год на прочие аксессуары.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется на естественный износ шнура.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

Без предъявления гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются.

| Гарантийный талон №______ |
| --- |
| Наименование изделия: Флагшток | Тип флагштока: Стандарт  Супер Стандарт  Баннер  Супер Баннер  | Серийный номер |
| Гарантийный срок составляет: 5 (пять) лет на мачту, включая редуктора и конусы; 1 (один) год на прочие аксессуары. Гарантия недействительна: в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению; в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.); в случае не соблюдения настоящей инструкций по установке и эксплуатации флагштока; в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом); в случае если на флагштоке использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства; в случае если во время сильного ветра не был спущен флаг; в случае если на флагштоке использовался флаг несоответствующего размера и веса. Гарантией не возмещаются: ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам; всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока к продавцу. __________________________ дата продажи (поставки) изделия С условиями гарантии ознакомлен и согласен: ___________________________ ____________________ (Ф.И.О., должность) (подпись) М.П. |