- УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТА для флагштоков

Основание уличных флагштоков необходимо закрепить в бетонном фундаменте, либо в бетонной тумбе.

Рекомендуемые размеры фундамента и характеристики бетонных тумб

Монтаж фундамента

# Text boxes

60

Шаг 1.

После определения места установки,

выкопайте яму в соответствии с

выбранным размером фундамента.

Шаг 2.

Соберите нижнюю часть основания флагштока, установив анкерные болты, как показано на рисунке.

Шаг 3.

Установите опалубку для верхней части фундамента на высоту не менее 100 мм. Нижнюю часть основания (с анкерными болтами) закрепите на доске, опирающейся на опалубку.  Анкерные болты должны выступать на 60 мм от будущего фундамента.

Ось флагштока должна совпадать с осью фундамента.

Шаг 6.

Через 7 дней после заливки фундамента установите верхнюю часть опрокидывающего устройства, закрепив ее осью.

Шаг 5.

После заливки фундамента проверьте уровнем горизонтальное положение опалубки и нижней части основания флагштока.

Шаг 4.

Залейте фундамент бетоном В-20 вместе с анкерными болтами.

Шаг 7.

При помощи гаек и уровня отрегулируйте флагшток по вертикали.  Можно вывешивать флаг!

Шаг 6.

На 14-й день после заливки фундамента снимите опалубку. Откиньте верхнюю часть опрокидывающего устройства и установите флагшток (см. раздел Сборка флагштока) на гильзу основания. Поднимите флагшток и закрепите основание гайками.